## Slide 1: Technologies des unités de méthanisation
Quels sont les différentes technologies associées à la méthanisation ?
Quelles installations et structures pour les différents procédés de méthanisation ?
M2 SEE
BATAILLIE Eva
BOUTRIGE Florentin
UE 905.1 Microbiologie Environnemental

## Slide 2
PLAN
Les différentes technologies des méthaniseurs
Les avantages et inconvénients des différentes technologies
La Mono et la Codigestion
Le stockage et la préparation des intrants
Le digesteur: cœur de l’installation
Valorisation du digestat et du biogaz issu de la méthanisation
Les adaptations selon les procédés
Exemple concret: Le méthaniseur de la Bouzule

## Slide 3
I
Les différentes technologies des méthaniseurs
Température
Mésophile (30-45°) Thermophile (45-65°)
Circulation
Voie sèche Voie humide (15%<)
Alimentation
Continu Batch
Bibliographie : (RAVARD, 2013)

## Slide 4
II
Les avantages et inconvénients des différentes technologies
Température | Circulation | Alimentation
Mésophile : Moins énergivore Tolérance aux variations Thermophile : Dégradation rapide Destruction de germes (E.coli, œufs de parasites) | Voie humide : Homogénéisation Équilibre stable Adaptée aux effluents agricoles et boues Voie sèche : Déchets fibreux Consommation d’eau plus faible | Continu : Production régulière Batch : Plus simple
Mésophile : Dégradation plus lente Thermophile : Plus énergivore | Voie humide : Consommation d’eau plus importante Dépend du type de déchet Voie sèche : Circulation plus difficile Temps de séjour long | Continu : Suivi technique plus exigeant Batch : Production plus irrégulière
Bibliographie : (HOMEKY, 2015)

## Slide 5
Bibliographie : (BAUTISTA, 2019)
III
La Mono et la Codigestion

## Slide 6
IV
Le stockage et la préparation des intrants (4 à 6 mois)
Bibliographie : (ADEME, 2021) et (France Biogaz, 2023)
Le fumier
Les déchets alimentaires
Les résidus de culture
Trémie
Silos
Intrants solides
Intrants liquides
Les lisiers
Fosse à lisiers
Source : Web-Agri (2023)
Source : CUMA Grand Est
Source : Actil
Source : Actu.fr (2023)
Source : SodafGéo (s.d.)

## Slide 7
V
Le digesteur: cœur de l’installation
Cuve ou se déroule la méthanisation: ( 50 m³ à 12000 m³)
Totalement étanche: pour maintenir des conditions anaérobies
Chauffage: assuré par des serpentins ou des canalisations pour maintenir une température stable
Agitation: assurée par des pales métalliques ou injection de gaz permet l’homogénéisation et d’éviter la décantation
MO transformée: en biogaz et digestat
Bibliographie : (ADEME, 2021) et (GRDF, 2023)
Source : ADEME
Source : Groupe API

## Slide 8
VI
Valorisation du digestat et du biogaz issu de la méthanisation
Composte
Riche en azote, phosphore, potassium
Au stockage et épandage
Bibliographie : (Ministère de la Transition Écologique, 2020) et (GRDF, 2022)
Torchère
Source : Diouf A.
Torchère
Source: Méthafrance

## Slide 9
VII
Les adaptations selon les procédés
Grande cuve cylindrique
Mésophile
Bibliographie : (ADEME, 2021) et ( Énergie-Cités / Biogaz Europe, 2018)

## Slide 10
VIII
Exemple concret: Le méthaniseur de la Bouzule
Méthaniseur à voie humide: fonctionnant en régime mésophile (1570 m³)
Adapté: pour 1740 m³ lisiers et 1590 T fumiers et 60 T de lactosérum
Intrants stockés et préparés sur place, introduit dans cuve chauffée et agitée
Le biogaz: est valorisé sur place pour produire de l’électricité et de la chaleur
Le digestat: est épandu sur les terres
Bibliographie : (ENSAIA – Université de Lorraine, 2023)
Source : ENSAIA

## Slide 11
Conclusion
Température : mésophile ou thermophile
Circulation : voie sèche ou humide
Alimentation : continu ou batch
Type de substrat : mono ou codigestion
Unité de méthanisation: stockage, digestion et valorisation
Diffèrent : selon le procédé choisi

## Slide 12
Questions
Est ce que vous avez assez pour alimenter votre méthaniseur avec votre ferme ou alors il faut que d’autres acteurs rentrent en jeu pour alimenter ? si oui lesquels ?
Dans quelles conditions la méthanisation à voie humide reste-t-elle la solution la plus adaptée par rapport aux autres procédés ? Pourquoi avez-vous choisi cela ?
Comment se déroule la préparation des intrants avant leur introduction dans le digesteur ? (Y-a-t-il des prétraitements ?)
Quel volume de biogaz et de digestat produit en moyenne par année le méthaniseur de la Bouzule ?