## Slide 1
UE 832
Imagerie par Résonance Magnétique
Séquences d’acquisition usuelles
Pauline Lefebvre
Pauline.lefebvre@univ-lorraine.fr
Janvier 2026
Cours d'IRM (Imagerie par résonance magnétique) en ligne (imaios.com)

## Slide 2
Séquences d’acquisition usuelles
  Temps d’écho, temps de répétition, relaxation T2*
  Echo de spin
  Echo de gradient

## Slide 3
Architecture d’une séquence IRM
Séquence IRM :
  Des briques indispensables (impulsions RF, gradient de coupe/lecture/phase …)
  Des options (synchronisation, préparation de l’aimantation transverse par inversion récupération…)
Deux paramètres principaux permettent en première approche de caractériser une séquence IRM :
  Le temps de répétition (TR) = temps entre 2 impulsions radiofréquences 90°
  Le temps d’écho (TE) = temps entre l’impulsion RF et le maximum du signal (=écho)
Echo de gradient
Echo de spin

## Slide 4
Relaxation : rappel
Après une impulsion RF, l’aimantation revient à son état initial (état d’équilibre) = on parle de relaxation.
Décroissance en T2
Repousse en T1
Relaxation longitudinale
Relaxation transversale

## Slide 5
Relaxation : un peu + complexe en réalité …
Deux phénomènes ont lieu en parallèle :
  Le retour à l’équilibre / précession autour de (temps T1)
  La perte de cohérence de phase dans le plan XY (temps T2)
Perte de cohérence de phase
Retour du mouvement de précession autour de

## Slide 6
Inhomogénéité du champ B0
En réalité, le champ magnétique B0 local n’est pas parfaitement homogène …
En théorie
En pratique

## Slide 7
Effet de l’inhomogénéité du champ magnétique
En réalité, le champ magnétique local n’est pas parfaitement homogène ...
La décroissance de l’aimantation transverse est alors beaucoup plus rapide que celle « idéale » en T2 : on parle de relaxation T2*.
Intrinsèque au tissu
Conséquence d’une imperfection du matériel
En théorie …
… En pratique
Champ magnétique local inhomogène

## Slide 8
Effet de l’inhomogénéité du champ magnétique
La décroissance idéale est un exponentielle décroissante caractérisée par la constante de temps T2.
En réalité, à cause des inhomogénéités du champ magnétique, les spins se déphasent (dans le plan transverse) beaucoup plus rapidement : T2*
Impulsion RF
Relaxation
(PDF) Cardiovascular magnetic resonance physics for clinicians: Part I (researchgate.net)

## Slide 9
Effet de l’inhomogénéité du champ magnétique
T1
T2
T2*
(+ inhomogénéités de champ)
~ secondes
~ 10s – 100s millisecondes
~ 10s millisecondes
temps
Mz
90°
temps
Mxy
temps
Mxy
Ce qu’on mesure si on ne met en place aucune stratégie particulière

## Slide 10
Echo de spin et écho de gradient
Echo de gradient
Echo de spin
Il existe 2 grandes familles de séquences IRM : l’écho de spin et l’écho de gradient
Les 2 produisent un écho (=max du signal) de manière différente.

## Slide 11
Séquences d’acquisition usuelles
  Temps d’écho, temps de répétition, relaxation T2*
  Echo de spin
  Echo de gradient

## Slide 12
Séquence écho de spin
Echo de spin
La 1ère impulsion RF permet de réaliser une bascule de l’aimantation des spins contenus dans la coupe sélectionnée par Gz, d’un angle de 90°.
A cause des inhomogénéités de champ, les spins vont se déphaser rapidement les uns par rapport aux autres.
Une seconde impulsion RF à 180° est réalisée à TE/2, inversant l’aimantation transverse des spins.
Cette impulsion permet de rephaser les spins au bout d’un temps TE/2 et donc de compenser les inhomogénéités de champ.

## Slide 13
Séquence écho de spin
La 1ère impulsion RF permet de réaliser une bascule de l’aimantation des spins contenus dans la coupe sélectionnée par Gz, d’un angle de 90°.
A cause des inhomogénéités de champ, les spins vont se déphaser rapidement les uns par rapport aux autres.
Une seconde impulsion RF à 180° est réalisée à TE/2, inversant l’aimantation transverse des spins.
Cette impulsion permet de rephaser les spins au bout d’un temps TE/2 et donc de compenser les inhomogénéités de champ.
Echo

## Slide 14
Séquence écho de spin
T2
90°
lent
rapide
180°
rapide
lent
écho
lent
rapide
Impulsion RF de 180° en IRM (imaios.com)

## Slide 15
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
1
2

## Slide 16
3
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
2
Effet de la 180°

## Slide 17
4
3
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase

## Slide 18
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
1
2

## Slide 19
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
2
Effet de la 180°
3

## Slide 20
Séquence écho de spin : espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
3
4

## Slide 21
Echo de spin : ce qu’il faut retenir
Une des 2 grandes familles de séquence IRM (avec l’écho de gradient)
Caractérisée par une impulsion RF 90⁰ puis une 2ème impulsion RF 180⁰ à TE/2
Ce schéma permet de s’affranchir des inhomogénéités du champ à la réception, et de récupérer un signal pondéré T2.

## Slide 22
Séquences d’acquisition usuelles
  Temps d’écho, temps de répétition, relaxation T2*
  Echo de spin
  Echo de gradient

## Slide 23
Séquence écho de gradient
Lors d’une séquence écho de gradient, l’écho est réalisé à l’aide d’un gradient (et non d’une impulsion RF 180⁰).

## Slide 24
Séquence écho de gradient
FID = déphasage « naturel » des spins en T2*, sans ajout de gradient
déphasage « naturel » des spins + ajout d’un gradient de déphasage avant le gradient de lecture = production d’un écho

## Slide 25
Séquence écho de gradient
1
2
3
4
T2*
lent
rapide
Gradient de déphasage
1
lent
rapide
Gradient de rephasage
2
lent
rapide
écho
3
écho
lent
rapide
4
90°
Gradient amplitude
time
0
Gradient appliqué lors de la lecture :

## Slide 26
Echo de gradient : ce qu’il faut retenir
Une des 2 grandes familles de séquence IRM (avec l’écho de spin)
Caractérisée par une impulsion RF 90⁰ puis un gradient inversé avant la lecture du signal
Ce schéma permet de récupérer un signal pondéré T2*.

## Slide 27
Bilan – à retenir
Le temps d’écho (TE) est défini comme étant le temps entre l’impulsion 90°et le centre de la lecture du signal (écho)
Le temps de répétition (TR) est défini comme étant le temps entre 2 répétitions d’impulsions 90°
!!!!!!!!! Attention :
ne pas confondre T1 et T2, qui sont des temps de relaxation intrinsèques aux tissus = ce qu’on image
Et les temps TE et TR qui sont des « paramètres machines », fixés par l’utilisateur lors qu’une séquence IRM
Faire varier les temps TE et TR lors qu’une acquisition IRM permet d’avoir accès à différents types de contraste (T1, T2, densité de protons …) sur l’image finale IRM.
Lors d’une acquisition IRM, le champ magnétique présente quelques inhomogénéités = en réalité, l’aimantation transverse décroit plus rapidement, en T2* (contribution de T2 + T2inhomogene) et non T2 seul.

## Slide 28
Echo de gradient
Echo de spin
L’écho de gradient permet de réaliser l’écho grâce à un « gradient de déphasage » placé avant la lecture = le signal est pondéré en T2*
L’écho de spin permet de réaliser l’écho grâce à une impulsion 180, qui « inverse » les spins = le signal est pondéré en T2
Echo de spin et écho de gradient