## Slide 1
Reconstruction du signal/ Espace k
TABE Nihaad, ZAKRZEWSKI Nathan, GERSET Leny
Cours Inversés IRM

## Slide 2: Introduction
Qu’est-ce qu’on acquiert comme signal en IRM ?
En IRM, contrairement au scanner, on ne mesure pas directement une image.
Signal physique
Circulant dans des bobines

## Slide 3
Acquisition du signal IRM:
Etape 1: Aimantation
Proton d’hydrogène désordonnés dans le corps
Champ Magnétique Bo
Alignement des protons

## Slide 4: Étape 2 : Excitation (RF)
Onde RF
Fréquence de résonance
Excitation
Mouvement de rotation = précession
Vitesse = fréquence de Larmor

## Slide 5: Étape 3 : Relaxation = SIGNAL
Relaxation
Signal RF mesuré
Signal FID (sinusoïdal amorti)
Dépend de T1 / T2
Espace K
Signal brut, qui contient des informations sur le corps.

## Slide 6
L’espace K ou espace de Fourrier
Représentation fréquentielle d’une image
Symétrie verticale et horizontale
Dimension égale
Chaque partie de l’espace k contient l’information de toute l’image, et inversement
dernière étape avant l’image IRM

## Slide 7
Acquisition d’une ligne de notre espace k
Échantillonnage du signal = Nombre de pixel dans une ligne dans l’espace k
Échantillonnage du signal
Image 256×256 = échantillonnage signal 256 fois = onde RF 256 fois, si TR = 1 seconde alors temps d’acquisition = 256 secondes

## Slide 8
Passage de l’espace K à une image
Image partiellement correcte après la moitié du remplissage de l’espace k
Amélioration de la résolution spatiale
Transformée de Fourier inverse sur
l’espace k= image finale

## Slide 9
Correspondance image/espace k
Espace k
Image
Basses fréquences
Résolution
Hautes fréquences
Contraste
Image totale

## Slide 10
3. Différentes manières de remplir l’espace k
I. Le Parcours Cartésien (La référence)
C'est la méthode de référence, utilisée dans la majorité des séquences de base.
On remplit l'espace k ligne par ligne, dans le sens d’écriture.
À chaque répétition (TR), on applique un gradient de phase différent pour choisir la ligne horizontale (ky​), puis un gradient de lecture pour parcourir la ligne de gauche à droite (kx​).
Avantages :
Très simple
Stable
Reconstruction rapide par Transformée de Fourier inverse standard.
Inconvénients :
Lent et sensible aux mouvements (si le patient bouge pendant que vous écrivez une ligne, cela crée des erreurs sur toute cette ligne).

## Slide 11
3. Différentes manières de remplir l’espace k
II. Les Parcours Alternatifs
Parcours Radial :
Au lieu de lignes horizontales, on acquiert des lignes qui passent toutes par le centre de l'espace k.
Les lignes sont inclinées selon des angles différents autour du centre, comme les rayons d'une roue de vélo.
Le centre de l'espace k est acquis à chaque ligne. Si le patient bouge, l'image est globalement bien conservée, car le centre reste toujours "frais".
La reconstruction mathématique est beaucoup plus complexe
→données ne sont pas rangées sur une grille carrée parfaite.

## Slide 12
3. Différentes manières de remplir l’espace k
II. Les Parcours Alternatifs
Parcours Spiralé :
On part du centre de l'espace k et on s'éloigne vers l'extérieur en tournant, formant une spirale.
On fait varier les gradients de manière continue pour "décrire" un mouvement de spirale.
Avantages :
Extrêmement efficace
Gradients utilisés au maximum, ce qui permet d'aller très vite.
Inconvénients :
Très sensible aux imperfections des aimants

## Slide 13
3. Différentes manières de remplir l’espace k
II. Les Parcours Alternatifs (Vitesse et Robustesse)
L'Écho-Planaire (EPI) : Le turbo
C'est le mode "rafale". On remplit tout l'espace k après une seule impulsion RF.
  Utilisé par exemple pour des enfants pour faire des séquences courtes
On fait des zig-zags ultra-rapides dans l'espace k (on passe de gauche à droite, on descend d'un cran, puis on fait droite à gauche, etc.).
Avantages :
C'est la méthode la plus rapide. C'est indispensable pour l'imagerie de diffusion (cerveau) ou l'IRM fonctionnelle (voir le cerveau en action).
Inconvénients :
Très sensible aux distorsions et aux artefacts de phase, qualité de l’image touchée.

## Slide 14
IV. Conclusion et Ouverture
Le choix du parcours dépend de l'organe image (fixe ou mobile).
Genou, cerveau (organes fixes): → parcours cartésien
Coeur, abdomen (organes mobiles): → parcours radial
Importance du centrage (fftshift sous Matlab)

## Slide 15: Bibliographie
Formation de l’image IRM : Navigation dans l'espace K | e-MRI
L'espace de Fourier
Parcourir l'espace k