## Slide 1
PHYSIQUE DE LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE
  Émission RF et relaxation du signal
Par : Ben Saïd Wassim et Hakkou Dounia
1

## Slide 2
Introduction
L'IRM repose sur un principe fondamental : la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN).
Objectif de ce cours : Comprendre comment on crée et on recueille le signal RMN.
→ De l'excitation des protons à la relaxation
→ Le rôle clé des antennes RF
→ L'angle de bascule
2

## Slide 3
Au programme
01
02
03
04
3
05
06
Rappel sur la polarisation
Le phénomène de résonance
L’émission Radiofréquence & les antennes
L’angle de bascule
Le signal FID
Conclusion

## Slide 4
Rappel & Contexte
4
Les spins des protons pointent vers des directions aléatoires.
Les spins s’alignent selon la direction du champ magnétique
Les impulsions de fréquence radio font basculer les spins.
Après l'impulsion, ces spins reviennent à leurs orientations d’origine, émettant des signaux.
Les signaux sont collectés et traités pour créer des images.

## Slide 5
Un système physique ne répond fortement qu'à UNE seule fréquence : sa fréquence propre. En dehors de cette fréquence, rien ne se passe.
5
La résonance
La résonance :
RF à la fréquence de Larmor → bascule de l’aimantation → puis retour à l’émission du signal

## Slide 6
La fréquence RF doit être égale à la fréquence de Larmor. Sinon aucune résonance.
Fréquence de Larmor
6
γ : constante propre à chaque atome (ne change jamais)
B₀ : intensité de l’IRM, détermine la fréquence de Larmor
Evolution du signal IRM juste après l'arrêt de l'impulsion radiofréquence
128
64

## Slide 7
Emission RF & Antennes
7
Mxy
Antenne RF
B1
  L’aimantation longitudinale diminue
  Une aimantation transversale apparaît et commence à tourner
  Le résultat est la bascule de l’aimantation d’un angle θ

## Slide 8
Emission RF & Antennes
8
  Intégrée dans le tunnel de l'IRM
  Enveloppe tout le corps ou la tête
  Homogénéité du champ B₁ sur tout le volume
Antenne volumique
  Placée directement sur le patient
  Proche de la zone à imager
  Meilleur rapport signal/bruit
Antenne surfacique
Rapport signal/bruit selon le type d'antenne et la profondeur dans le tissu

## Slide 9
L’angle de bascule
9
Cas θ = 90° :
M₀ est entièrement basculé dans le plan transversal (xy). L’aimantation transversale (Mxy) est maximale donc le signal capté par l'antenne sera MAXIMAL.
Rapport gyromagnétique
Amplitude de l’impulsion RF
Durée de l’impulsion
Noté γ/2pi
Pour l’hydrogène, 42,58 MHz/T
Noté B₁
De l’ordre du μT.
Contrôlé par l’IRM.
Noté τ
De l’ordre de la ms.
Réglé en séquence.
RF

## Slide 10
θ = γ · B₁ · τ
10
L’angle de bascule
RF
θ dépend de B₁ et de τ
Le manipulateur de l’IRM peut ajuster l'angle selon la séquence d'acquisition.
RF

## Slide 11
11
Le signal FID
FID = Free Induction Decay = Signal de Précession Libre
Quand B₁ est coupé
Mxy décroit, tout en précessant dans le plan xy à la fréquence de Larmor
Bobine capte
le signal FID
Loi de Faraday : cette variation de flux magnétique dans la bobine réceptrice induit un courant électrique.

## Slide 12
12
Vers la relaxation
Après une impulsion RF à 90°, évolution de Mz (T1) et Mxy (T2) en fonction du temps
  Mz repousse vers M₀
  T1 = temps pour récupérer 63% de M₀
  T1 ~ 500–2000 ms
Mz(t) = M₀ · (1 − e^(−t/T1))
Relaxation T1
Longitudinale (spin-réseau)

## Slide 13
13
Vers la relaxation
Après une impulsion RF à 90°, évolution de Mz (T1) et Mxy (T2) en fonction du temps
  Mxy disparaît progressivement
  T2 = temps pour descendre à 37% de Mxy
  T2 ~ 30–150 ms
Relaxation T2
Mxy(t) = M₀ · e^(−t/T2)
Transversale (spin-spin)

## Slide 14
ωL = γ · B₀
B₀ aligne les spins et M₀ apparaît.
POLARISATION
f_RF = f_L
B₁ à f_Larmor = interaction avec M₀
RÉSONANCE
θ = γ · B₁ · τ_RF
M₀ bascule, Mxy dans le plan transversal
ANGLE DE BASCULE
Sinusoïde amortie
Bobine capte la précession de Mxy
SIGNAL FID
T1, T2
Retour à l'équilibre = contraste de l'image
RELAXATION
14
Conclusion

## Slide 15
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
15

## Slide 16
16
Slide 4 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_Resonance_Imaging.png
Slide 5 : Woodley, S. (2026). NMR principles. https://app.biorender.com/biorender-templates/details/t-65117eb0dfbb15fc06b7e49b-nmr-principles
Slide 6 - 7 - 8 : https://www.biomaps.universite-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/04/cours-antennesrf-sfrmbm.pdf
Slide 11 : https://arche.univ-lorraine.fr/pluginfile.php/4905209/mod_resource/content/0/Experiments%20Complete_2.0.pdf
Slide 13 -14 : https://www.cnp-mn.fr/les-fondamentaux-chapitre-8-imagerie-par-resonance-magnetique/
Bibliographie